Opis przedmiotu zamówienia

| Numer części zamówienia | Nazwa | Miejsce | Pozycje w kosztorysie | Termin realizacji | Opis przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty w zakresie przygotowania podbudowy oraz podbudowa boiska (montaż fundamentów pod ogrodzenie, ułożenie kostki polbrukowej) | Gościmiec | 1 - 9,11 -23, 25-26 | Od podpisania umowy do 15.09.2016r | Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozycjami w kosztorysie – załącznik B |
|  |  | Górki Noteckie | 1 - 9,11 -23, 25-26 |  |  |
| 2 | Ogrodzenie terenów | Gościmiec | 27 - 30 | Od 9.09.2016 do 22.09.2016 | Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozycjami w kosztorysie - załącznik B |
|  |  | Górki Noteckie | 27 - 30 |  |  |
| 3 | Zakup, dostawa i montaż wyposażenia boiska | Gościmiec | 31-46 | Od 15.09.2016 do 22.09.2016 | Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i pozycjami w kosztorysie - załącznik B |
|  |  | Górki Noteckie | 31-46 |  |  |
| 4 | Zakup, dostawa i montaż trawy syntetycznej | Gościmiec | 10 | Od 22.09.2016 do 5.10.2016 | Zakup, dostawa i montaż trawy syntetycznej. Wysokość trawy 17 mm wypełnione piaskiem kwarcowym. Kolorystyka oraz umieszczenie linii zgodnie z dokumentacją projektową i pozycjami w kosztorysie |
|  |  | Górki Noteckie | 10 |  |  |
| 5 | Altana drewniana | Gościmiec | 24 | Od 15.09.2016 do 5.10.2016 | Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Słupy 100mm x 100 mm, z podłogą deskowaną z desek o grubości 32 mm. Wiata obudowana drewnem na wysokość 100 cm. W miejscach zabudowań w środku ławki drewniane. Dach kontrukcja 110 mm x 50 mm (krokwie) odeskowane i pokryte gontem – załącznik B Należy dostarczyć i zamontować na miejsce zgodnie z dokumentacją. |
|  |  | Górki Noteckie | 24 |  |  |