Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci

i młodzieży o nawierzchni z trawy syntetycznej

– działka nr 352 w Gościmcu

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora

- aktualna mapa sytuacyjno wysokościowa

2.TEMAT I ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest boisko sportowe wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki wraz z ogrodzeniem. Działka na której projektowane jest boisko jest zlokalizowana przy Szkole Podstawowej w Gościmcu.

3.CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren przeznaczony pod budowę boiska zlokalizowany jest w południowej części działki nr 352 użytkowanej przez szkołę. Jest to teren nie zabudowany, nie zadrzewiony. Obecnie na tym terenie występuje boisko o nawierzchni asfaltowej.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI

Projektuje się  budowę boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni. Na płycie boiska wytyczone zostaną  boiska do piłki ręcznej o wym. 22x44cm, dwa boiska do koszykówki 15x28m i dwa boiska do siatkówki o wym. 9x18m. Całe boisko zabezpieczone ma być ogrodzeniem pełniącym rolę piłkochwytu.

Projektuje się dojście i dojazd do boiska od ulicy przy Szkole Podstawowej.

5.OPIS ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

Charakterystyka ogólna  podłoża

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 4m do 6mm.

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej.

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo.

Nawierzchnia boisk powinna być wykonana z materiałów charakteryzujących się wysokim stopniem elastyczności i sprężystości, zapewniających dobry start do piłki, szybkość poruszania się i zwrotność zawodników, dobre pochłanianie energii udarowej jak i umożliwiających niezbędny minimalny poślizg (ochrona narażonych na kontuzję stawów, kolan i łokci grających). Powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych i zapewniających wieloletnią stabilność swoich parametrów . Materiały stosowane na boiskach powinny być wodoprzepuszczalne.

Takie warunki spełnia sztuczna trawa.

SZTUCZNA TRAWA

Produkowana jest na zasadzie tkania włókien polipropylenowych. Podstawowymi parametrami technicznymi są: wysokość (grubość) nawierzchni oraz gęstość (ilość włókien znajdujących się na metrze kwadratowym nawierzchni).

sztuczna trawa  składa się z osnowy tkanej "bazy" nawierzchni z włókien polipropylenowych, oraz z przetkanych przez osnowę włókien, połączonych w pęczki. Osnowa z przetkanymi włóknami zabezpieczona jest od spodu warstwą lateksu. Aby odprowadzić wodę z nawierzchni, w osnowie wykonuje się otwory (średnicy ok. 3mm) co 30-40cm.

sztuczna trawa  nadaje się do uprawiania wielu dyscyplin sportowych (piłka nożna, tenis, hokej, siatkówka, golf).

sztuczną trawę  produkuje się w dwóch podstawowych kolorach: zielonym 
i czerwonym, możliwe jest więc wykonanie dwukolorowego zestawu nawierzchni.
Ze względu na odporność na zmienne warunki atmosferyczne można ją użytkować zarówno latem jak i zimą. Tworzywo stosowane do produkcji tego typu nawierzchni jest tworzywem trudnozapalnym, bezpiecznym nawet w warunkach imprez masowych - specyficznych przy obiektach ogólnodostępnych

INSTALACJA TRAWY SYNTETYCZNEJ -zgodnie z Instrukcją Montażu Producenta. Trawa syntetyczna jest  dostarczana w rolkach o szerokości 4,1 m oraz o odpowiednich długościach. Rolki są docinane na budowie do odpowiednich wymiarów boiska i rozkładane na podbudowie. Po rozwinięciu pasy montowane są ze sobą poprzez sklejanie ich krawędzi od spodu za pomocą kleju poliuretanowego oraz taśmy flizelinowej.

Okres schnięcia kleju wynosi 6 – 10 godzin. Po sklejeniu głównych pasów trawy na całej powierzchni boiska wycina się pasy trawy o szerokości 8-10 cm w miejscu występowania poszczególnych linii boiska. W wycięte miejsca wklejamy pasy białej trawy syntetycznej o odpowiedniej szerokości, które stanowią

oznaczenie pola gry. Po wyschnięciu kleju na łączeniach linii boisk trawa zasypywana jest piaskiem kwarcowym w ilości określonej w karcie technicznej wyrobu. Piasek jest wczesywany pomiędzy włókna trawy za pomocą szczotek z włosem polipropylenowym. Następną wczesaną warstwę stanowi granulat gumowy SBR o granulacji 0,8 – 2, 5 mm. Warstwa granulatu stanowi warstwę elastyczną nadającą trawie

syntetycznej odpowiednią charakterystykę użytkową. Trawa syntetyczna jest nawierzchnią bezobsługową i nie są konieczne specjalne zabiegi pielęgnacyjne.

Należy dbać o czystość nawierzchni – usuwać z niej zanieczyszczenia stałe, nie stosować żadnych środków chemicznych. Należy zwracać uwagę, aby w włókna trawy nie wplątywały się opady z drzew – szczególnie niebezpieczne są igły z drzew iglastych. Nawierzchnie należy utrzymywać w czystości poprzez okresowe szczotkowanie. Należy usuwać wszelkie śmieci, puszki, szkło, gumę do żucia, liście z drzew oraz gałązki.

6.PARAMETRY I WYPOSAŻENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Boisko wielofunkcyjne ma wymiar 32x50m. Otoczone zostanie ogrodzeniem o wys.4m i dł.160mb. Płyta boiska zostanie oddzielona od pozostałego terenu obrzeżem chodnikowym, prowadzonym wzdłuż ogrodzenia. Boisko będzie pełniło rolę wielofunkcyjnego ze względu na wytyczenie następujących funkcji:

Boisko  do piłki ręcznej

Boisko do piłki ręcznej wytyczone jest na osi podłużnej boiska wielofunkcyjnego i ma wymiary 22x44m. Oznaczone jest liniami w kolorze białym.  W miejscu gdzie będą znajdować się bramki zaprojektowane zostały fundamenty z tulejami do osadzenia bramek w podłożu.

Boisko  do koszykówki

W projekcie przewidziano dwa boiska do koszykówki o wym. 15x28m usytuowane poprzecznie do głównej osi boiska. Wytyczone zostaną za pomocą linii w kolorze brązowym. Dla zainstalowania tablicy z koszem zaprojektowano fundament z tulejami.

Boisko  do piłki siatkowej

W projekcie przewidziano dwa boiska do siatkówki usytuowane poprzecznie do głównej osi boiska, w osi boisk do koszykówki. Boiska mają wymiar 9x18m. Wytyczone zostaną za pomocą linii w kolorze żółtym. Słupki z siatką zostaną zamocowane w projektowanych tulejach.

7. OGRODZENIE BOISKA

Ogrodzenie boiska – Słupy podwójne wykonane są z profili prostokątnych 60x40x2 mm i 40x40x2 mm, zamkniętego od góry systemową zaślepką z tworzywa sztucznego,  Wysokość słupów podwójnych 5,0m. Rozstaw osiowy słupków w ogrodzeniu panelowym wynosi 2590 mm. Słupki osadzone na fundamencie  o wym. 60x80cm.

Panele zgrzewane są z drutów pionowych i poziomych Ø 4 mm lub Ø 5 mm w formę kraty o oczkach 50x200 mm. Cechą charakterystyczną tego typu paneli są wzdłużne przetłoczenia, które znacząco zwiększają sztywność ogrodzenia oraz podnoszą jego walory estetyczne. Liczba przetłoczeń, jaką posiadają panele, jest odpowiednio dobrana do ich wysokości w celu zachowania właściwej stabilności i sztywności

Szerokość paneli wynosi 2500 mm. Wysokość paneli wynosi 2,03m

W ogrodzeniu projektuje się bramę wjazdową BS-5 o wym. 2,0x2,5m systemu METPOL lub równoważne, oraz dwie furtki wejściowe F-5 o wym. 2,0x1,0m systemu METPOL lub równoważne

Furtki i brama wyposażone w zamek umożliwiający zamknięcie boiska.

8. CHODNIKI

Projektuje się chodnik z betonowej kostki brukowej zwykłej o grubości 6cm  na podsypce piaskowej gr. 4cm ze spoinami wypełnionymi piaskiem. Jako zamknięcie dla chodnika stosuje się  obrzeża betonowe 8x30cm na ławie betonowej ze spoinami wypełnionymi zaprawa cementową.

9.ODWODNIENIE BOISK

Wody opadowe będą odprowadzane powierzchniowo. Projektowana nawierzchnia boiska posiadać będzie spadek dwustronny 0,5%. Teren wokół boiska w celu prawidłowego odwodnienia posiadać powinien spadki poprzeczne 2%.

10.UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Planowane  są prace niwelacyjne związane z wyrównaniem terenu i przygotowaniem pod lokalizację  płyty boisk .

Lokalizacja urządzeń sportowych nie powoduje konieczności wycinki drzew .

11.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANYCH CZĘŚCI DZIAŁKI

powierzchnia o nawierzchni sztucznej......................................................1600m²

powierzchnia o nawierzchni typu polbruk ( chodniki i dojazdy) .......... 366,88m²

12. UWAGI KOŃCOWE

Projektowana inwestycja nie  stwarza zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia.

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego spowodować jego zachwianie

Zastosowane rozwiązania projektowe mogą być, za zgodą projektantów, zastąpione przez inne zbliżone z uwzględnieniem wynikających z tych zmian konsekwencji. Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi normami. Roboty budowlane i montażowe powinny być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami producentów pod nadzorem inwestorskim i autorskim.

Opracowała:  Katarzyna Ostapiuk

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  SPORZĄDZONAWG

ROZPORZĄDZENIA  MINISTRA INFRASTRUKTURY

Z DNIA Z DNIA 23 CZERWCA  2003 R. (DZ.U. Z DNIA 03.120.1126)

DLA BUDOWY WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY O NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ – DZIAŁKA NR 130 W GÓRKACH NOTECKICH

Adres : 		GÓRKI NOTECKIE, działka nr 130

Inwestor :  		Gmina Zwierzyn

Ul. Wojska Polskiego 8  , 66-542 Zwierzyn

Projektant sporządzający informację: mgr inż. arch. Berta Paluszewska

1.Zakres robót całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji (szczegółowy zakres określają załączone dokumentacje projektowe)

- Budowa boiska wielofunkcyjnego

- Wykonanie nawierzchni dojść i dojazdów

- Wykonanie ogrodzenia z siatki

2.Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji.

## Na działce  znajduje się istniejący budynek  szkoły

3.Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa

Na terenie działki nie występują obiekty mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa.

4.Informacja dotycząca przewidywanych zagrożeń

Nie przewiduje się

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Należy wygrodzić teren wokół realizowanych obiektów przy pomocy taśmy lub barierek. Umieścić tablice informującą o wykonywanych robotach

6.Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji niebezpiecznych robót budowlanych.

Zobowiązuje się kierownika budowy do przeszkolenia instruktażowego na placu budowy pracowników w zakresie BHP

Opracowała : Berta Paluszewska