|  | JAKUB MAŃDZIJ 64-500 Strzelce Kraj. ul. Wodociągowa 2B tel. (95) 761 15 31 kom. 501 035 036 www.jmprojekt.pl e-mail : biuro@jmprojekt.pl |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ================================================================================ Numer projektu : Inwestycja: REMONT BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ W GOŚCIMCU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU Lokalizacja obiektu: Gościmiec dz. nr 62 Nazwa inwestora i adres: Gmina Zwierzyn, Al. Wojska Polskiego 8 66-542 Zwierzyn Jednostka sporządzająca specyfikację: „JM PROJEKT” Jakub Mańdzij 66-500 Strzelce Kraj., ul. Wodociągowa 2B Osoba sporządzająca specyfikację: Branża elektryczna inż. Jacek Hajdasz Zawartość opracowania : Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) – informacje ogólne. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST) - branża elektryczna _____________________________________________________________________________________ Strzelce Kraj. październik 2015 r. |

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

BRANŻA ELEKTRYCZNA

Instalacje elektryczne   wewnętrzne i zewnętrzne

1.  Zakres  robót  objętych  Szczegółową  Specyfikacją  Techniczną

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  wykonania

- instalacji wewnętrznych remontowanego budynku  sali wiejskiej 
w Gościmcu gm. Zwierzyn

2.   Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i PN-IEC), Warunkami Technicznymi Wykonania     
  i Odbioru Robót (WTWOR) . Wymienione poniżej określenia należy rozumieć  
w  każdym  przypadku  następująco:

- aprobata techniczna – dokument dotyczący wyrobu , stwierdzający jego przydatność do określonego zakresu robót z wyposażeniem , wewnętrznymi połączeniami , osprzętem , obudowani i konstrukcjami wsporczymi – służących do łączenia , sterowania , pomiaru , zabezpieczeń i regulacji pracy obwodów elektrycznych .

- Instalacja  elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów  i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym a także  urządzeniami oraz aparatami – przeznaczony  do  przesyłu ,  rozdziału , zabezpieczenia 
i zasilania odbiorników energii elektrycznej .

- Instalacja  odbiorcza  - część instalacji elektrycznej , znajdująca się za układem pomiarowym służącym do rozliczeń pomiędzy  dostawcą  i  odbiorcą  energii  elektrycznej , a  w  przypadku  braku  takiego  układu  pomiarowego ,  za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia zabezpieczającego instalację odbiorcy od strony zasilania .

- Oprzewodowanie - przewód , przewody lub przewody  szynowe i elementy  zapewniające  ich  zamocowanie oraz ochronę  przed  uszkodzeniami mechanicznymi .

- Wewnętrzna linia zasilająca –  linia przedlicznikowa łącząca instalację odbiorczą  
ze złączem bezpośrednio lub pośrednio – poprzez główną rozdzielnicę.

-    rozdzielnica ( tablice rozdzielcze i pomiarowe ) – zespół  odpowiednio  dobranej   i wzajemnie  połączonej aparatury  rozdzielczej ,  zabezpieczeniowej,  łączeniowej  i pomiarowo – kontrolnej , usytuowany  w  szafce  wolno stojącej , przyściennej  lub  wnękowej .

-  Osprzęt  elektroinstalacyjny – zestaw elementów o różnej konstrukcji, zależnej od sposobu układania przewodów instalacji  elektrycznej, przeznaczony  do  mocowania , łączenia  i  ochrony  tych  przewodów .

- Aparatura rozdzielcza i  sterownicza – ogólna  nazwa  aparatów  elektrycznych , a także  zespołów tych aparatów ze  związanym wyposażeniem, wewnętrznymi połączeniami , osprzętem , obudowami  
i konstrukcjami  wsporczymi – służących  do  łączenia , sterowania , pomiaru , zabezpieczeń   i regulacji  pracy  obwodów  elektrycznych .

- Oprawa oświetleniowa -  urządzenie służące do  rozdziału,  filtracji                                  i  przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia                      z instalacją elektryczną .

- Oświetlenie podstawowe – oświetlenie elektryczne wewnętrzne lub/i zewnętrzne , zasilane z podstawowego źródła energii (złącza) , zapewniające w danym miejscu wymagane warunki oświetlenia przy normalnej pracy urządzeń oświetleniowych .

- Napięcie znamionowe linii - napięcie między przewodowe na które linia kablowa została zbudowana.

- Uziemienie – połączenie bezpośrednie lub pośrednie określonego punktu obwodu elektrycznego z ziemią w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych .

- Uziom - przedmiot metalowy umieszczony w gruncie (ziemi) , tworzący elektryczne połączenie przewodzące z tym gruntem (ziemią) .

- Przewód neutralny (N) – przewód połączony bezpośrednio z punktem neutralnym układu sieci i mogący służyć do przesyłania energii elektrycznej .

- Przewód ochronny (PE) – przewód lub żyła przewodu przeznaczony do połączenia części objętych połączeniem wyrównawczym , głównej szyny uziemiającej , uziomu oraz uziemionego punktu neutralnego źródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego .

- Napięcie znamionowe instalacji – napięcie , na które instalacja elektryczna lub jej część została zaprojektowana (zbudowana) .

- Prąd obliczeniowy (obwodu) – prąd przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy .

- Prąd zwarcia – prąd o wartości przekraczającej dopuszczalne obciążenie instalacji , pojawiający się w obwodzie elektrycznym na skutek wystąpienia zwarcia (stanu zwarcia) .

- Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części  przewodzących  dostępnych w  wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych .

3.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , poleceniami nadzoru inwestorskiego 
 i autorskiego , zgodnie z art. 22  ,  23  i  28  ustawy  Prawo Budowlane .

4.  Materiały  i  urządzenia

Wszystkie  materiały przewidywane do wbudowania  będą zgodne  
z  wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm państwowych ( PN i BN ) , przepisów dotyczących budowy urządzeń   elektrycznych   oraz  warunkom  technicznym  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano  –  montażowych . W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. Aparatura i urządzenia powinny posiadać również aktualną DTR. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów i urządzeń  dostarczanych na  plac  budowy oraz  za  ich  właściwe  składowanie  i  wbudowanie . Materiałami podstawowymi i urządzeniami stosowanymi przy  wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej  ST są  (materiały zostały wyspecyfikowane w przedmiarze robót) :

- Tablica pomiarowo-rozdzielcza TE (rozbudowa)  wg.  rys. nr E-1,

- Przewód  YDY 4x16 mm2 – wewnętrzna linia zasilająca do TE

- Przewód  YDYp 3 x 1,5 mm²  - instalacja oświetleniowa wewnętrzna

- Przewód YDY 2x1,5mm2 – instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- Przewód  YDYp 3 x 2,5 mm²  - instalacja wewnętrzna gniazd

- Przewód  YDY  5 x 2,5 mm²  - instalacja trójfazowa

- Przewód antenowy WDXek

- Przewód UTP6kat 4x2x0,5

- Montaż opraw jarzeniowych rastrowych LED 4xT8 60cmx60cm

- Montaż opraw z żarówkami LED

- Wyłączniki , przełączniki , przyciski  10A  p/t ,

- Puszki  plastykowe  fi 60    ,

- Pierścienie  rozgałęźne  5 x 4 mm² ,

- Gniazda wtyk. 2 x 10A/Z ,

- Plafoniery LED, kinkiety LED 1 x 9W o  IP20

- Żarówki  13 W ,

- Materiały  drobne .

5.Sprzęt

Wykonawca  jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do robót powinien mieć ustalone parametry techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z jego przeznaczeniem . Do wykonywania robót będących przedmiotem niniejszej  ST  stosować sprzęt sprawny technicznie i zaakceptowany przez kierownika budowy

6. Transport

Transport wewnętrzny materiałów i urządzeń będzie odbywał się przy wykorzystaniu wyznaczonych pomieszczeń i klatek schodowych .

7.Wykonanie robót

Wyszczególnienie wykonywanych robót  :

-  Rozbudowa istniejącej  tablicy pomiarowo - rozdzielczej TE ,

-  Wymiana wewnętrznej linii zasilającej na 4xLY 16mm2

-  Wykonanie uziemienia  tablicy pomiarowo - rozdzielczej TE,

-  Wykonanie instalacji oświetleniowej,

-  Wykonanie  instalacji gniazd wtyczkowych  230 V,

-  Wykonanie instalacji 400V (kuchenki elektryczne),

-  Montaż  plafonier oświetleniowych i kinkietów,

-  Montaż opraw świetlówkowych LED

-  Montaż  osprzętu  elektrycznego

-  Podłączenie podgrzewaczy przepływowych 1-fazowych

-  Podłączenie klimatyzacji,

-  Podłączenie grzejników konwektorowych i łazienkowych

-  Montaż instalacji odgromowej

-  Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych (oświetlenie zewnętrzne, zasilania wiat)

-  Powykonawcze  pomiary  elektryczne  instalacji  elektrycznych .

Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za powierzone instalacje branży elektrycznej i wszelkie instalacje techniczne pomocnicze wykonywane w zakresie własnym , metody organizacyjno-techniczne prowadzenia robót oraz stosowanie przepisów  BHP . Powyższe ma zastosowanie również do instalacji elektrycznych wykonywanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia . Wykonawca poprowadzi czasową eksploatację wymienionych powyżej instalacji przy wykorzystaniu własnej uprawnionej i wyspecjalizowanej kadry pracowniczej , poczynając od przekazania tzw. Frontu robót do ich zakończenia potwierdzonego końcowym odbiorem technicznym .

8.Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy układaniu WLZ  i montażu tablicy rozdzielczej oraz prowadzenie wewnętrznej instalacji elektrycznej i instalacji oświetleniowej  w budynku i na zewnątrz.

9.Atesty i świadectwa jakości

Aparaty , rozdzielnice , osprzęt i urządzenia elektryczne oraz przewody elektroenergetyczne powinny posiadać atesty fabryczne lub świadectwa jakości , wydane przez producentów .

10.  Kontrola i badania w trakcie robót

Kontrola jakości wykonania instalacji elektrycznej powinna obejmować sprawdzenie :

- zgodności zastosowanych wyrobów i urządzeń z dokumentacją techniczną , normami i certyfikatami ,

- prawidłowości wykonania połączeń przewodów ,

- poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych odległości od innych instalacji i urządzeń .

11.  Badania  i  pomiary  pomontażowe

Po zakończeniu robót należy sprawdzić :

- jakość i kompletność wykonanych robót ,

- zgodność wykonania instalacji elektrycznych i robót konstrukcyjnych  z dokumentacją   techniczną  oraz  ewentualnymi   zmianami   i   odstępstwami ,

- potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy , a także zgodności z przepisami szczególnymi , odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną ,

- skuteczność działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym ,

- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz   ochronno  – neutralnych ,

ponadto wykonać pomiary :

- pomiary rezystancji izolacji przewodów ,

- pomiar samoczynnego wyłączenia zasilania ,

- pomiar oporności uziemienia .

12.  Odbiór  robót

W trakcie odbioru instalacji elektrycznej i robót konstrukcyjnych należy przedstawić następujące dokumenty :

- dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy ,

- protokoły z oględzin stanu sprawności połączeń osprzętu , zabezpieczeń , aparatów i oprzewodowania ,

- protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji izolacji przewodów   oraz ciągłości przewodów ochronnych ,

- protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia ,

- protokoły pomiarów oporności uziemienia ,

- certyfikaty na urządzenia i wyroby .

13.  Przepisy  związane

A/  Ustawy  i  rozporządzenia :

- Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo  Budowlane (Dz. U . Nr 89 poz. 414) ,

- Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych z 03.11.1992 r. w sprawie przeciwpożarowej budynków , innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U . Nr 92 poz. 460 ) ,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 , poz. 690) .

B/   Polskie  Normy :

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ustalenie ogólnych charakterystyk .

PN-IEC60364-5-548  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze .

PN-IEC60364-5-54  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Uziemienia i przewody ochronne .

PN-IEC60364-5-537  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia .

PN-IEC60364-5-534  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Urządzenia do ochrony przed przepięciami .

PN-IEC60364-5-53  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Aparatura rozdzielcza i sterownicza .

PN-IEC60364-5-523  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Obciążalność prądowa długotrwała przewodów .

PN-IEC60364-4-47  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .

PN-IEC60364-4-441  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Ochrona przeciwporażeniowa .  PN-EN 60598-2-22 Oprawy oświetleniowe .

PN-IEC 439-1+AC:1994  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe . Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu .